| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ТКП 17.11-13-20XX (33140) |
| --- | --- |

Охрана окружающей среды и природопользование

Отходы

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
ПЕРФТОРИРОВАННЫЕ И ПОЛИФТОРИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне

Адходы

ПРАВIЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З АДХОДАМI, ЯКIЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ ПЕРФТАРЫРАВАНЫЯ I ПОЛIФТАРЫРАВАНЫЯ ЗЛУЧЭННI

Издание официальное

Минприроды

Минск

___________________________________________________________________________________________

| УДК 504.06(476) | МКС 13.030.30; 13.030.99 | КП |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова: перфторированные соединения, полифторированные соединения, стойкие органические загрязнители, фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи, экологически безопасное удаление

___________________________________________________________________________________________

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению техническим нормированием и стандартизацией в области охраны окружающей среды установлены Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».

#### 1	РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси» (Институт природопользования НАН Беларуси)

ВНЕСЕН Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от   ________________   202_ г. № _______

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий технический кодекс не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

__________________________________________________________________________________________________________________

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины и определения ……………………………………………………………………......................... 2 4 Сокращения …………………………………………………………………………………………………….. 3 5 Виды отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения ……………. 3 6 Общие требования ……………………………………………………………………………………………. 4 7 Требования к выявлению отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения ………………………………………………………………………………………………………... 8 Требования к сбору, хранению и перевозке отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения …………………………………………………………………………….. 5 5 9 Требования к обезвреживанию отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения ……………………………………………………………………………. 6 10 Требования к захоронению отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения ………………………………………………………………………………………………………... 6 11 Документирование………………………………………………………………………….......................... 6 Приложение А (справочное) Перечень перфторированных и полифторированных соединений, включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, на которые распространяется действие настоящего технического нормативного правого акта .………………. 7 Приложение B (справочное) Сферы применения перфторированных и полифторированных соединений, включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях …. 34 Приложение C (справочное) Коды ТН ВЭД ЕАЭС и наименования товаров, относящихся к перфторированным и полифторированным соединениям, включающих их или состоящих из них, включенным в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях …………… 37 Библиография ………………………………………………………………………………………………….. 38

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________

Охрана окружающей среды и природопользование

Отходы

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ

ПЕРФТОРИРОВАННЫЕ И ПОЛИФТОРИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне

Адходы

ПРАВIЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З АДХОДАМI, ЯКIЯ ЗМЯШЧАЮЦЬ 
ПЕРФТАРЫРАВАНЫЯ И ПОЛIФТАРЫРАВАНЫЯ ЗЛУЧЭННI

Еnvironmental ргоtесtion аnd nature use

Waste

Rules for management of waste containing

perfluorinated and polyfluorinated compounds

_____________________________________________________________________

Дата введения 20XX-XX-XX

- Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает правила обращения с отходами, содержащими перфторированные и полифторированные соединения, относящиеся к стойким органическим загрязнителям и регулируемые Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях.

Примечание – К перфторированным и полифторированным соединениям, включенным в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, относятся:

- перфтороктановая сульфоновая кислота, ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид (включены в приложение В в 2009 году);

- перфтороктановая кислота, ее соли и родственные соединения (включены в приложение А в 2019 году);

- перфторгексановая сульфоновая кислота, ее соли и родственные соединения (включены в приложение А в 2022 году).

Технический кодекс применяется при планировании и осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, связанной с обращением с отходами, и регламентирует требования к выявлению, хранению, перевозке, обезвреживанию и захоронению твердых и жидких отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения.

Технический кодекс базируется на национальном законодательстве в области обращения с отходами и разработан для обеспечения выполнения обязательств по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты:

ОКРБ 021-2019 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь.

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

ТКП 17.11-06-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ.

ТКП 17.11-08-2020 (33040/33140) Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами.

Издание официальное

СТБ 11.13.13-2009 Система стандартов пожарной безопасности. Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний.

СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) Система стандартов пожарной безопасности. Вещества огнетушащие. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования. Методы испытаний.

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяются термины, установленные в СТБ 11.13.13, СТБ 2459, ТКП 17.11-06, ТКП 17.11-08, [1]–[3], а также следующие термины с соответствующими определениями:

наилучшие доступные технические методы: технологические процессы, методы сбора, хранения, перевозки, переработки, обезвреживания, размещения, удаления отходов, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан и доступные для практического применения с учетом современного уровня технологического и экономического развития.

низкое содержание стойких органических загрязнителей: содержание стойких органических загрязнителей в отходах, при превышении которого требуются меры экологически безопасного обезвреживания или удаления отходов.

пенообразователь для тушения пожаров: концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор, используемый в качестве смачивателя или для получения воздушно-механической пены.

перфторгексановая сульфоновая кислота, ее соли и родственные соединения: перфторгексановая сульфоновая кислота и любое вещество, которое содержит химический фрагмент C6F13SO2 в качестве одного из структурных элементов и потенциально разлагается с образованием перфторгексановой сульфоновой кислоты.

Примечание – Первоначальный ориентировочный список, включающий перфторгексановую сульфоновую кислоту, ее соли и родственные соединения, приведен в [4] и размещен на сайте Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях [2].

перфторированные и полифторированные алкильные соединения: химические вещества, которые имеют частично или полностью фторированные углеродные цепи различной длины и содержат хотя бы один перфторалкильный фрагмент CnF2n+1.

перфторированные и полифторированные алкильные соединения, относящиеся к стойким органическим загрязнителям: группа стойких органических загрязнителей, включающих перфтороктановую сульфоновую кислоту, ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид, перфтороктановую кислоту, ее соли и родственные соединения и перфторгексановую сульфоновую кислоту, ее соли и родственные соединения, включенные в Приложения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

перфтороктановая кислота, ее соли и родственные соединения: перфтороктановая кислота, включая любой из ее разветвленных изомеров; ее соли; родственные соединения, которые представляют собой любые вещества, разлагающиеся до перфтороктановой кислоты, включая любые вещества (в том числе соли и полимеры), имеющие линейную или разветвленную перфторгептильную группу с фрагментом (C7F15)C в качестве одного из структурных элементов.

Примечание – Обновленный ориентировочный список, включающий перфтороктановую кислоту, ее соли и родственные соединения, приведен в [5] и размещен на сайте Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях [2].

перфтороктановая сульфоновая кислота, ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид: высокомолекулярные соединения на основе фторированного аниона, содержащие углеродную цепь и функциональную группу C8F17SO2 или C8F17SO3, которые могут разлагаться с образованием перфтороктановой сульфоновой кислоты и произведены с использованием перфтороктанового сульфонилфторида в качестве промежуточного химического продукта.

Примечание – Большинство препаратов на основе перфтороктановой сульфоновой кислоты представляют собой полимеры с высоким молекулярным весом, в которых перфтороктановая сульфоновая кислота является лишь одной из составных частей самого полимера и конечного продукта.

поверхностно-активные вещества: синтетические органические соединения сложного строения, способные снижать поверхностное натяжение.

стойкие органические загрязнители: химически прочные органические соединения, содержащие в своей молекуле атомы хлора, брома или фтора, обладающие способностью к биоаккумуляции и переносу на большие расстояния.

фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения: синтетические пленкообразующие пенообразователи, компонентами которых являются фторсодержащие поверхностно-активные вещества; предназначены для тушения нефти, нефтепродуктов и других горючих жидкостей.

Примечание – По химическому составу фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения подразделяют на синтетические фторсодержащие и протеиновые фторсодержащие.

4 Сокращения

В настоящем техническом кодексе использованы следующие сокращения:

| НПА | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| ПАВ | Поверхностно-активное вещество |
| ПФАС (PFASs) | Перфторированные и полифторированные алкильные соединения |
| ПФАС СОЗ (PFASs-POPs) | Перфторированные и полифторированные алкильные соединения, относящиеся к стойким органическим загрязнителям |
| ПФГСК (PFHxS) | Перфторгексановая сульфоновая кислота |
| ПФОК (PFOA) | Перфтороктановая кислота |
| ПФОС (PFOS) | Перфтороктановая сульфоновая кислота |
| ПФОСФ (PFOSF) | Перфтороктановый сульфонилфторид |
| ПТФЭ (PTFE) | Политетрафторэтилен |
| СОЗ | Стойкие органические загрязнители |
| ТН ВЭД ЕАЭС | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза |
| ТНПА | Технический нормативный правовой акт |
| AFFF | Фторсодержащий пленкообpaзующий пенообpaзователь |
| AR-AFFF | Спиртоустойчивый фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь |
| FFFR | Протеиновый фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь |
| AR-FFFR | Протеиновый спиртоустойчивый фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь |
| номер CAS | Регистрационный номер химического вещества, внесённого в реестр службой подготовки аналитических обзоров по химии |

5 Виды отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения

5.1 Экологически безопасному обращению в соответствии с международными обязательствами по Стокгольмской конвенции о СОЗ и с учетом международных руководств [6]–[7] подлежат отходы, состоящие из ПФАС СОЗ, отходы, их содержащие или загрязненные ими.

В качестве низкого содержания ПФАС СОЗ в отходах, при превышении которого требуются меры по экологически безопасному их обезвреживанию, приняты значения:

- для ПФОС, ее солей и ПФОСФ – 50 мг/кг;

- для ПФОК, ее солей и родственных соединений – 50 мг/кг;

- для ПФГСК, ее солей и родственных соединений – 50 мг/кг.

5.2 К отходам, состоящим из ПФАС СОЗ, относятся устаревшие запасы промышленных химикатов на основе данных соединений.

Примечание – Перечень ПФАС, включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ, на которые распространяется действие настоящего ТНПА, приведен в Приложении А.

5.3 Отходы, содержащие ПФАС СОЗ, могут образовываться в различных производственных процессах при условии использования промышленных химикатов на основе указанных соединений или сырья/материалов их содержащих, в том числе:

- при нанесении покрытий на металл, пластмассы;

- при производстве:

- фторсодержащих пенообразователей типов AFFF, FFFR, AR-AFFF и AR-FFFR;

- фторсодержащих ПАВ;

- фторполимеров и других фторированных материалов;

- авиационных жидкостей, смазочных и гидравлических масел;

- моющих и чистящих средств, полиролей;

- ковров и ковровых изделий;

- лакокрасочных материалов;

- антипригарной посуды и малых электроприборов;

- полупроводников, печатных плат;

- фильтров, мембран, смол, предназначенных для водоочистки;

- видеоэндоскопов и других медицинских приборов;

- при обработке:

- текстильных изделий и кожи для придания им водо-, грязе- и жироотталкивающих свойств;

- бумаги или изделий из бумаги для придания им водо- и жироотталкивающих свойств.

Примечание - Перечень областей применения ПФАС СОЗ и их содержание в продуктах приведены в 
Приложении B.

5.4 К жидким отходам, содержащим ПФАС СОЗ, при соблюдении 5.3, относятся:

- фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи для тушения пожаров типов AFFF, FFFR, AR-AFFF и AR-FFFR с истекшим сроком годности;

- сточные воды производств по нанесению гальванических покрытий, обработке тканей и кожи, производству ковровых покрытий;

- утратившие свойства жидкие чистящие и моющие средства, полироли, антистатики;

- отработанные авиационные жидкости, смазочные и гидравлические масла;

- утратившие свойства лакокрасочные материалы.

5.5 К твердым отходам, содержащим ПФАС СОЗ, при соблюдении 5.3, относятся:

- шлам производств по нанесению гальванических покрытий;

- отходы упаковочных материалов пищевой промышленности, бумаги;

- отходы обработанных текстиля, кожи и ковровых покрытий (водо- и грязезащитные);

- отходы производства фторированных химических веществ.

5.6 К отходам, загрязненным ПФАС СОЗ, относятся:

- емкости и упаковочные материалы из-под промышленных химикатов на основе ПФАС СОЗ или сырья/материалов, их содержащих;

- загрязненное оборудование, установки и емкости, заполнявшиеся фторсодержащими пленкообразующими пенообразователями типов AFFF, FFFR, AR-AFFF и AR-FFFR;

- отходы, образовавшиеся при тушении пожаров фторсодержащими пленкообразующими пенообразователями;

- отходы, образовавшиеся при ликвидации утечек или разливов промышленных химикатов на основе ПФАС СОЗ или материалов, их содержащих (например, фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей).

6 Общие требования

6.1 Обращение с отходами, содержащими ПФАС СОЗ, осуществляется в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001, требованиями национального законодательства в области обращения с отходами [8]–[9], международных обязательств, принятых по Стокгольмской конвенции о СОЗ и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением [2]–[3], [6]–[7].

6.2 С целью предотвращения негативного воздействия перфторированных и полифторированных соединений, относящихся к СОЗ, на здоровье человека и их поступления в окружающую среду необходимо соблюдение следующих требований на всех этапах обращения с отходами:

- безопасное обращение с отходами, исключающее нанесение вреда здоровью и жизни людей;

- предотвращение утечек и рассеяния ПФАС СОЗ в окружающую среду при обращении с жидкими и твердыми отходами;

- применение методов экологически безопасного удаления отходов при содержании в них ПФАС выше 50 мг/кг;

- применение наилучших доступных технических методов;

- применение принципа предосторожности в отношении фторсодержащих пенообразователей как потенциально содержащих ПФАС СОЗ;

- введение систем раздельного сбора, хранения, маркировки отходов, содержащих ПФАС СОЗ;

- информирование и обучение персонала обращению с отходами, содержащими ПФАС СОЗ;

- информирование аккредитованных лабораторий/центров о выявлении отходов/компонентов отходов, содержащих ПФАС СОЗ, при направлении отходов для проведения испытаний по опасным свойствам.

6.3 Не допускается смешивание отходов, содержащих ПФАС СОЗ, в количествах, превышающих установленное низкое содержание ПФАС СОЗ, с другими материалами с целью разбавления и снижения содержания ПФАС СОЗ (за исключением случаев, когда смешивание отходов требуется в качестве подготовки для обеспечения их обезвреживания).

6.4 Запрещается использование отходов, содержащих ПФАС СОЗ, в качестве вторичных материальных ресурсов.

7 Требования к выявлению отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения

7.1 Выявление отходов, содержащих ПФАС СОЗ, является необходимым элементом для принятия последующих мер по экологически безопасному обращению с ними.

7.2 Выявлению подлежат следующие виды отходов:

- неиспользуемые и/или устаревшие химические препараты;

- неиспользуемые и/или устаревшие фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи;

- жидкие и твердые отходы, образующиеся при производстве и/или использовании фторсодержащей продукции.

7.3 Выявление отходов на основе ПФАС СОЗ и отходов, содержащих ПФАС СОЗ, осуществляется с использованием:

- технических документов (технических условий, технических паспортов, паспортов безопасности), содержащих информацию о составе промышленных химикатов, используемых в производственных процессах, включающую наименования химических веществ и номера CAS;

- заводских ярлыков на продукции или иной информации, непосредственно указывающей на содержание ПФАС СОЗ;

- данных таможенных деклараций с использованием кодов ТН ВЭД ЕАЭС;

- официальной информации производителей и/или поставщиков, подтверждающей присутствие или отсутствие ПФАС СОЗ в продукции;

- химико-аналитических испытаний проб отходов.

Примечание – Коды ТН ВЭД ЕАЭС и наименования товаров, содержащих ПФОС, ее соли и ПФОСФ, приведены в Приложении С настоящего ТНПА.

7.4 При выявлении неиспользуемых и/или устаревших фторсодержащих пенообразователей, содержащих ПФАС СОЗ, и отсутствии информации о применяемых при их производстве химических веществ могут быть использованы косвенные индикаторы, основанные на принадлежности пенообразователей к фторсодержащим типам AFFF, FFFR, AR-AFFF и AR-FFFR. Такие пенообразователи рассматриваются как потенциально содержащие ПФАС СОЗ, в отношении которых с учетом принципов предосторожности принимаются меры по экологически безопасному обращению (см. разделы 8–10).

Примечание – Пенообразователи AFFF, AR-AFFF, FFFR и AR-FFFR относятся к пенообразователям целевого назначения и применяются для тушения пожаров с участием больших объемов легковоспламеняющихся жидкостей (пожары класса В) в первую очередь на нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтехранилищах и в аэропортах. Получение информации о содержании конкретных соединений в пенообразователях проблематично в связи с длительным периодом их производства, наличием большого перечня производителей, а также в связи с коммерческой тайной. Поэтому указанные аббревиатуры или наличие определения «фторсодержащие» является косвенным индикатором принадлежности пенообразователей к потенциально содержащим ПФАС СОЗ.

7.5 Химико-аналитические испытания проб отходов с определением содержания ПФАС СОЗ проводятся в аккредитованных лабораториях по аттестованным методикам, в том числе с использованием [10].

8 Требования к сбору, хранению и перевозке отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения

8.1 Сбор жидких и твердых отходов, содержащих ПФАС СОЗ, осуществляется раздельно непосредственно в местах их образования.

8.2 Для сбора жидких отходов используются специально предназначенные для этих целей насосы и шланги, которые после применения должны тщательно промываться.

8.3 Перевозка отходов, содержащих ПФАС СОЗ, осуществляется в соответствии с [1].

8.4 При перевозке отходов, содержащих ПФАС СОЗ, принимаются меры предосторожности, исключающие их рассеяние и поступление в окружающую среду.

8.5 Для хранения отходов с целью предотвращения утечек и/или рассеяния опасных веществ и их поступления в окружающую среду используются плотно закрывающиеся контейнеры. Контейнеры, предназначенные для хранения жидких отходов, включая отходы фторсодержащих пленкообразующих пенообразователей, должны иметь двойную оболочку.

8.6 Контейнеры должны быть промаркированы с использованием аббревиатуры «ПФАС СОЗ» на этикетке. Также должны быть указаны сведения о типе отходов, их массе и/или объеме, дате упаковки. Этикетка должна быть нестираемой, четкой и помещенной на соответствующем видном месте.

8.7 Отходы, содержащие ПФАС СОЗ, должны храниться в помещении с бетонным основанием или основанием, покрытым синтетическим каучуком, где обеспечивается контроль за их состоянием.

8.8 Площадки хранения жидких отходов должны иметь гладкое изолирующее покрытие и бордюр по периметру площадки, обеспечивающий локализацию утечек в случае повреждения контейнеров или разливов при перекачке.

8.9 При проверке контейнеров особое внимание уделяется наличию утечек жидких отходов. Контейнеры, эксплуатационные свойства которых ухудшаются или которые признаны ненадежными, следует опорожнить и содержимое поместить в новый контейнер. Пустые контейнеры из-под жидких загрязненных отходов подлежат обращению как с твердыми отходами, содержащими ПФАС СОЗ.

8.10 При наличии утечек и разливов проводится их уборка с помощью ветоши, других адсорбирующих материалов, которые после использования помещаются в контейнер с твердыми отходами.

8.11 Персонал, вовлеченный в процесс обращения с отходами, содержащими ПФАС СОЗ, должен быть ознакомлен с настоящим ТНПА.

9 Требования к обезвреживанию отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения

9.1 Отходы, содержащие ПФАС СОЗ, подлежат обезвреживанию в соответствии с требованиями международных конвенций, Стороной которых является Республика Беларусь [2]–[3].

9.2 В соответствии со ст.6 Стокгольмской конвенции о СОЗ в процессе обезвреживания содержащиеся в отходах СОЗ должны уничтожаться или необратимо преобразовываться и не проявлять свойств СОЗ.

9.3 На обезвреживание поступают отходы:

- устаревшие запасы химических препаратов на основе ПФАС СОЗ;

- фторсодержащие пенообразователи;

- другие жидкие отходы при превышении уровня низкого содержания ПФАС СОЗ в соответствии с п.5.1.

9.4 Обезвреживание отходов, содержащих ПФАС СОЗ, должно осуществляться на объектах по обезвреживанию отходов в соответствии с [1], имеющих соответствующую лицензию и включенных в [11].

9.5 Методы экологически безопасного обезвреживания в соответствии с [6]–[7] включают:

- сжигание опасных отходов;

- совместное сжигание отходов в цементных печах в качестве дополнительного топлива.

10 Требования к захоронению отходов, содержащих перфторированные и полифторированные соединения

10.1 Захоронению подлежат отходы, содержащие ПФАС СОЗ, в случае, если отсутствуют технологии и наилучшие доступные технические методы их обезвреживания в соответствии с [6]–[7] при условии, что такие отходы по опасным свойствам «токсичность» и «экотоксичность» не относятся к 1-му и 2-му классам опасности.

10.2 Захоронение должно осуществляться с соблюдением национального законодательства и действующих ТНПА. Решение о захоронении принимается с учетом содержания в отходах других опасных веществ.

10.3 Для захоронения отходов, содержащих ПФАС СОЗ, используются полигоны, предназначенные для захоронения опасных отходов, имеющие:

- соответствующую инфраструктуру по предотвращению инфильтрации загрязняющих веществ в подземные воды;

- ограждение;

- возможность ведения и хранения документации.

10.4 Запрещается вывоз на полигоны жидких отходов, содержащих ПФАС СОЗ.

10.5 Перед захоронением отходы, содержащие ПФАС СОЗ, должны быть обработаны надлежащим образом так, чтобы загрязняющие вещества не оказывали вредного воздействия на окружающую среду. Для снижения риска образования летучих токсичных галогенизированных соединений в случае пожаров такие отходы смешиваются с другими негорючими отходами, а также перекрываются инертным материалом или грунтом.

Примечание – Соблюдение требований безопасности и использование средств индивидуальной защиты при обращении с отходами, содержащими ПФАС СОЗ, регулируется в соответствии с [12]–[13].

11 Документирование

11.1 Учет отходов, содержащих ПФАС СОЗ, и документирование осуществляется в соответствии с действующими природоохранными НПА и ТНПА.

11.2 Учет отходов, содержащих ПФАС СОЗ, проводится на основе фактического объема их образования после идентификации в соответствии с разделом 7. Фактическая масса образовавшихся отходов определяется путем взвешивания.

11.3 При разработке Инструкции по обращению с отходами учитываются положения настоящего технического кодекса.

Приложение А

(справочное)

Перечень перфторированных и полифторированных соединений, включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, на которые распространяется действие настоящего технического нормативного правового акта

Перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид (ПФОСФ)

Под термином «перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид (ПФОСФ)» подразумеваются следующие соединения:

- перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС) (номер CAS 1763-23-1);

- соли ПФОС;

- перфтороктановый сульфонилфторид (номер CAS 307-35-7).

Таблица А.1 – Перечень соединений, подпадающих под термин “Перфтороктановая сульфоновая кислота, ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид»

| Номер CAS | Англоязычное наименование | Русскоязычное наименование |
| --- | --- | --- |
| 1763-23-1 | Perfluorooctane sulfonic acid; PFOS | Перфтороктановая сульфоновая кислота |
| 307-35-7 | Perfluorooctanesulfonyl fluoride; PFOSF; POSF; heptadecafluorooctanesulfonyl fluoride | Перфтороктановый сульфонилфторид; ПФОСФ |
| 29081-56-9 | Perfluorooctanesulfonate amine, ammonium PFOS; ammonium heptadecafluorooctanesulfonate; PFOS-NH4 | Перфтороктансульфонат аммония; аммониевая соль ПФОС |
| 2795-39-3 | Potassium perfluorooctane sulfonate; potassium heptadecafluorooctanesulfonate; potassium PFOS | Перфтороктановый сульфонат калия; калийная (калиевая) соль ПФОС |
| 29457-72-5 | Lithium perfluorooctane sulfonate; lithium PFOS; lithium heptadecafluorooctanesulfonate | Перфтороктановый сульфонат лития; литиевая соль ПФОС |
| 70225-14-8 | Diethanolammonium perfluorooctane sulfonate, diethanolammonium PFOS; diethanolammonium heptadecafluorooctanesulfonate; PFOS-NEt2 | Перфтороктановый сульфонат диэтаноламмония; диэтаноламмониевая соль ПФОС; 2,2'-иминодиэтаноловая соль ПФОС |
| 54439-46-2 | Triethylammonium perfluorooctane sulfonate; PFOS-NEt3 | Перфтороктановый сульфонат триэтиламмония |
| 56773-42-3 | Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate, tetraethylammonium PFOS; tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulfonate; PFOS-NEt4 | Перфтороктановый сульфонат тетраэтиламмония; тетраэтиламмониевая соль ПФОС |
| 32609-65-7 | Tetramethylammonium salt of PFOS; PFOS-NMe4; Perfluorooctanoic acid tetramethylammonium salt; Tetramethyl ammonium perfluorooctanoate; Tetramethylammonium pentadecafluorooctanate | Тетраметиламмониевая соль ПФОС |
| 251099-16-8 | Didecyldimethylammonium perfluoroctan sulfonat | Перфтороктановый сульфонат дидецилдиметиламмония |
| 1652-63-7 | Perfluoroalkylsulfonyl Quaternary Ammonium Iodide | Четвертичная аммониевая соль перфтороктансульфонамида |
| 67584-42-3 | Potassium Salt of perfluoroethylcyclohexyl sulfonate | Калиевая соль сульфонат перфторэтилциклогексила |
| 2991-51-7 | Potassium N-ethyl-N-[(heptadecafluoro-octyl) sulfonyl] glycinate | Калийный N-этил-N-[(гептадекафтороктил) сульфонил] глицинат |

Перфтороктановая кислота (ПФОК), ее соли и родственные соединения

Под термином «перфтороктановая кислота (ПФОК), ее соли и родственные соединения» подразумеваются следующие соединения:

– перфтороктановая кислота (ПФОК) (номер CAS 335-67-1), включая любой из ее разветвленных изомеров;

– ее соли;

– родственные соединения, которые для целей Стокгольмской конвенции о СОЗ представляют собой любые вещества, разлагающиеся до ПФОК, включая любые вещества (в том числе соли и полимеры), имеющие линейную или разветвленную перфторгептильную группу с фрагментом (C7F15)C в качестве одного из структурных элементов.

Следующие соединения не входят в число родственных ПФОК соединений:

– C8F17–X, где X = F, Cl, Br;

– фторполимеры, покрытые CF3[CF2]n–R', где R' = любая группа, n > 16;

– перфторалкильные карбоксильные и фосфоновые кислоты (включая их соли, эфиры, галогениды и ангидриды) с перфторированными углеродами ≥ 8;

– перфторалкильные сульфоновые кислоты (включая их соли, эфиры, галогениды и ангидриды) с перфторированными углеродами ≥ 9;

– перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид (ПФОСФ), включенные в приложение В к Стокгольмской конвенции.

Таблица А.2 – Перечень соединений под термином «Перфтороктановая кислота (ПФОК), ее соли и родственные ПФОК соединения»

| Номер CAS | Аббревиатура | Наименование | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 335-67-1 | PFOA | Perfluorooctanoic acid | ПФОК |
| 45285-51-6 | PFO | Perfluorooctanoate (conjugate base of the free acid) Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-pentadecafluoro-, ion(1-) | ПФОК |
| 90480-55-0 | отсутствует | Branched perfluorooctanoic acid | Изомер ПФОК |
| 1882109-81-0 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,4- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-80-9 | « | Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-2,5- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-79-6 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,6-decafluoro-4- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-78-5 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-3- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-77-4 | « | Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2- (1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-76-3 | « | Pentanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2- [1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]- | Изомер ПФОК |
| 1882109-75-2 | « | Pentanoic acid, 2,2,3,5,5,5-hexafluoro-3,4,4- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-74-1 | « | Pentanoic acid, 2,2,4,5,5,5-hexafluoro-3,3,4- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-73-0 | « | Pentanoic acid, 2,3,3,5,5,5-hexafluoro-2,4,4- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-72-9 | « | Pentanoic acid, 2,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,4- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-71-8 | « | Pentanoic acid, 2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-70-7 | « | Pentanoic acid, 3,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,4- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-68-3 | « | Pentanoic acid, 2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-67-2 | « | Pentanoic acid, 2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-66-1 | « | Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-65-0 | « | Pentanoic acid, 2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-64-9 | « | Pentanoic acid, 2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-63-8 | « | Pentanoic acid, 3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-69-4 | « | Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3- tris(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-62-7 | « | Butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2,2,3,3- tetrakis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-61-6 | « | Butanoic acid, 2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-3- (trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-60-5 | « | Butanoic acid, 2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2- trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]- | Изомер ПФОК |
| 1882109-59-2 | « | Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-2- (trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1882109-58-1 | « | Butanoic acid, 3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2- bis(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1812247-20-3 | « | Hexanoic acid, 2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1812247-19-0 | « | Hexanoic acid, 2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1812247-18-9 | « | Hexanoic acid, 2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1812247-17-8 | « | Hexanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1192593-79-5 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1144512-36-6 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1144512-35-5 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1144512-34-4 | « | Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5- bis(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 1144512-18-4 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,7- dodecafluoro-4-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 909009-42-3 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7- dodecafluoro-5-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 705240-04-6 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- dodecafluoro-3-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 207678-51-1 | « | Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 123116-17-6 | « | Isooctanoic acid, pentadecafluoro- | Изомер ПФОК |
| 35605-76-6 | « | Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)- | Изомер ПФОК |
| 15166-06-0 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7- dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)- | Изомер ПФОК |
| 90480-56-1 | APFO | Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched, ammonium salt | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 3825-26-1 | APFO | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, ammonium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 335-95-5 | Na-PFOA | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, sodium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 2395-00-8 | K-PFOA | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, potassium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 17125-58-5 | Li-PFOA | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, lithium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 335-93-3 | отсутствует | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, silver(1+) salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 68141-02-6 | « | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, chromium(3+) salt (3:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 98241-25-9 | « | Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluorooctanoate (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 13058-06-5 | « | Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2- (1,1,2,2,2- pentafluoroethyl)-, ammonium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 1195164-59-0 | « | Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2- (1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 19742-57-5 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodeca fluoro-6-(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 61436-04-2 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7- dodecafluoro-6-(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 29457-73-6 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodeca fluoro-6-(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 18017-22-6 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodeca fluoro-6-(trifluoromethyl)- , sodium salt (1:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 15739-82-9 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodeca fluoro-6-(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 15715-47-6 | « | Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodeca fluoro-6-(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1) | Соли ПФОК (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 68333-92-6 | « | Fatty acids, C7-13, perfluoro | Другие смеси перфторалкильных карбоксильных кислот, содержащие ПФОК |
| 69278-80-4 | « | Ethylamine salts of C7-C13 perfluorinated fatty acids | Другие смеси перфторалкильных карбоксильных кислот, содержащие ПФОК |
| 91032-01-8 | « | Fatty acids, C7-19, perfluoro | Другие смеси перфторалкильных карбоксильных кислот, содержащие ПФОК |
| 72968-38-8 | « | Fatty acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts | Другие смеси перфторалкильных карбоксильных кислот, содержащие ПФОК |
| 72623-77-9 | « | Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts | Другие смеси перфторалкильных карбоксильных кислот, содержащие ПФОК |
| 376-27-2 | « | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, methyl ester | Сложные эфиры и ангидриды ПФОК |
| 3108-24-5 | « | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, ethyl ester | Сложные эфиры и ангидриды ПФОК |
| 33496-48-9 | « | Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-, 1,1'-anhydride | Сложные эфиры и ангидриды ПФОК |
| 68412-69-1 | « | Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs. | Перфторалкилфосфиновые кислоты |
| 93062-53-4 | « | Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs., aluminum salts | Перфторалкилфосфиновые кислоты |
| 40143-79-1 | C8/C8- PFPIA | Bis(perfluorooctyl)phosphinic acid | Перфторалкилфосфиновые кислоты |
| 610800-34-5 | C6/C8- PFPIA | Phosphinic acid, P- (1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)-P- (1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)- | Перфторалкилфосфиновые кислоты |
| 335-66-0 | отсутствует | Octanoyl fluoride, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 507-63-1 | PFOI | Perfluorooctyl iodide | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 307-50-6 | отсутствует | Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11- tricosafluoro-11-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 307-60-8 | « | Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12-pentacosafluoro-12-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 307-63-1 | « | Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12,13,13,14,14-nonacosafluoro-14-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 335-79-5 | « | Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12,13,13,14,14,15,15-hentriacontafluoro-15- iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 376-04-5 | « | Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12,13,13-heptacosafluoro-13-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 423-62-1 | « | Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10- heneicosafluoro-10-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 558-97-4 | « | Nonane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9- nonadecafluoro-9-iodo- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 677-93-0 | « | Decane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10- eicosafluoro-10-iodo-2-(trifluoromethyl)- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 3248-61-1 | « | Dodecane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12-tetracosafluoro-12-iodo-2-(trifluoromethyl)- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 3248-63-3 | « | Tetradecane, 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-octacosafluoro- 14-iodo-2-(trifluoromethyl)- | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 90622-71-2 | « | Alkyl iodides, C6-18, perfluoro | Перфторалкилгалогениды (включая линейные и разветвленные изомеры) |
| 2043-53-0 | 8:2 FTI | Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro-10-iodo- | Фтортеломерный йодид |
| 2043-54-1 | 10:2 FTI | Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10-heneicosafluoro-12-iodo- | Фтортеломерный йодид |
| 30046-31-2 | 12:2 FTI | Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,11,11,12,12- pentacosafluoro-14-iodo- | Фтортеломерный йодид |
| 65510-55-6 | 14:2 FTI | Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,1 2,12,13,13,14,14-nonacosafluoro-16-iodo- | Фтортеломерный йодид |
| 65510-56-7 | 9:2 FTI | Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9- nonadecafluoro-11-iodo- | Фтортеломерный йодид |
| 68188-12-5 | FTIs | Alkyl iodides, C4-20, γ-ω-perfluoro | Фтортеломерный йодид |
| 68390-33-0 | FTIs | Alkyl iodides, C10-12, γ-ω-perfluoro | Фтортеломерный йодид |
| 21652-58-4 | 8:2 FTO | 8:2 Fluorotelomer olefin 1-Decene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro- | Фтортеломерные олефины |
| 30389-25-4 | 10:2 FTO | 1-Dodecene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro- | Фтортеломерные олефины |
| 60699-51-6 | 14:2 FTOH | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 176676-70-3 | 13:2 FTOH | 1-Pentadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,15-heptacosafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 39239-77-5 | 12:2 FTOH | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,14-pentacosafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 1545-59-1 | 11:2 FTOH | 1-Tridecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,13-tricosafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 865-86-1 | 10:2 FTOH | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 87017-97-8 | 9:2 FTOH | 1-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- nonadecafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 678-39-7 | 8:2 FTOH | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro- | Фтортеломерные спирты |
| 70887-94-4 | 10:2 FTUCA | 2-Dodecenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- eicosafluoro- | Насыщенные и ненасыщенные кислоты фтортеломера |
| 53826-13-4 | 10:2 FTCA | Dodecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro- | Насыщенные и ненасыщенные кислоты фтортеломера |
| 191852-87-6 | 9:2 FTCA | Undecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- nonadecafluoro- | Насыщенные и ненасыщенные кислоты фтортеломера |
| 70887-84-2 | 8:2 FTUCA | 2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- hexadecafluoro- | Насыщенные и ненасыщенные кислоты фтортеломера |
| 27854-31-5 | 8:2 FTCA | Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro- | Насыщенные и ненасыщенные кислоты фтортеломера |
| 54009-73-3 | отсутствует | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-27-2 | « | 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13- eicosafluoro-12-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-28-3 | « | 1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,15,15,15-tetracosafluoro-14-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-29-4 | « | 1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,16,17,17,17-octacosafluoro-16- (trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-18-1 | « | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-19-2 | « | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexa decafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), compd. with 2,2′- iminobis[ethanol] (1:2) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-23-8 | « | 2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11- hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate, diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-24-9 | « | Acetic acid, 2-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10, 10-hexadeca fluoro-1-[(phosphonooxy)methyl]- 9-(trifluoromethyl) decyl]oxy]-, ammonium salt (1:2) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-22-7 | « | 1-Undecanol, 2-chloro-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 11,11,11-hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, dihydrogen phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94158-70-0 | « | 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 3-heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-46-1 | « | 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 3-heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-47-2 | « | 1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,15-pentacosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-48-3 | « | 1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,16,16,17,17,17-nonacosafluoro-, 1- (dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-50-7 | « | 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13- eicosafluoro-12-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-51-8 | « | 1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,15,15,15-tetracosafluoro-14-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 94200-52-9 | « | 1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,16,17,17,17-octacosafluoro-16- (trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate), diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 57678-03-2 | 8:2 monoPAP | 8:2 Fluorotelomer phosphate monoester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
|  |  | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 678-41-1 | 8:2 diPAP | 8:2 Fluorotelomer phosphate diester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
|  |  | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 93857-44-4 | отсутствует | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate, diammonium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 93857-45-5 | « | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), ammonium salt (1:2) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 57678-05-4 | 10:2 monoPAP | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1895-26-7 | 10:2 diPAP | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 90179-37-6 | отсутствует | 2-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate, potassium salt | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 98005-85-7 | « | Diphosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, compd. with 2,2′,2′′-nitrilotris[ethanol] (1:3) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 98005-84-6 | « | Diphosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester, compd. with 2-aminoethanol (1:3) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1158182-60-5 | 8:2/10:2 diPAP | Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl) mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl) ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1578186-42-1 | 8:2/12:2 diPAP | Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) mono(3,3,4, 4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14, 14,14-pentacosafluorotetradecyl) ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1158182-61-6 | 10:2/12:2 diPAP | Phosphoric acid, mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl) mono(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,1 2,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl) ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 93776-20-6 | Ammonium salt of 8:2 diPAP | Ammonium bi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl) phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 93776-21-7 | Ammonium salt of 10:2 diPAP | Ammonium bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluorodecyl) phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-20-5 | отсутствует | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11, 11,11-hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1,1- (hydrogen phosphate) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 63295-26-1 | « | 1-Undecanol, 2-chloro-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,11,11,11-hexadecafluoro-10- (trifluoromethyl)-, hydrogen phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 2343-53-5 | « | 1-Nonadecanol, 12,12,13,13,14,14,15,15,16, 16,17,17, 18,18,19,19,19-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1578186-53-4 | 6:2/6:2/8:2 triPAP | Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl bis(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1578186-56-7 | 6:2/8:2/8:2 triPAP | Phosphoric acid, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1578186-64-7 | 6:2/8:2/10: 2 triPAP | Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl 3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 1578186-57-8 | 6:2/6:2/10: 2 triPAP | Phosphoric acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluorododecylbis (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 149790-22-7 | 8:2 triPAP | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro-, 1,1’,1’’-phosphate | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 441765-20-4 | отсутствует | 1-Decanesulfonamide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-heptadecafluoro-N-[3-(phosphorno oxy)propyl]-N-propyl-, sodium salt (1:2) | Сложные эфиры фосфата фтортеломера |
| 16083-78-6 | « | 2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,16,17,17,17-octacosafluoro-2- hydroxy-16-(trifluoromethyl)heptadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 4980-53-4 | 14:2 FTMAC | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluorohexadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 6014-75-1 | 12:2 FTMAC | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 16083-87-7 | отсутствует | 2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,15,15,15-tetracosafluoro-2-hydroxy-14- (trifluoromethyl)pentadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 52956-82-8 | « | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 4,14,14-tetracosafluoro-13- (trifluoromethyl)tetradecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 74256-14-7 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,12,12- eicosafluoro-11-(trifluoromethyl)dodecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 74256-15-8 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,14,14,14-tetra cosafluoro-13-(trifluoromethyl)tetradecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 17741-60-5 | 10:2 FTAC | 2-(Perfluorodecyl) ethyl acrylate | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
|  |  | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 2144-54-9 | 10:2 FTMAC | 2-(Perfluorodecyl) ethyl methacrylate | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
|  |  | 2- Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluorododecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 27905-45-9 | 8:2 FTAC | 8:2 Fluorotelomer acrylate | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
|  |  | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 1996-88-9 | 8:2 FTMAC | 8:2 Fluorotelomer methacrylate | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
|  |  | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 85631-54-5 | FTACs | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl esters | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 91615-22-4 | отсутствует | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,16,16,16-octacosafluoro-15- (trifluoromethyl)hexadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 94158-63-1 | « | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,16,16,17,18,18,18- dotriacontafluoro-17-(trifluoromethyl)octadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 94158-64-2 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,16,16,16-octacosafluoro-15- (trifluoromethyl)hexadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 94158-65-3 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,16,16,17,18,18,18- dotriacontafluoro-17-(trifluoromethyl)octadecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 146955-29-5 | « | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluoro-1-(hydroxymethyl)decyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 76962-34-0 | « | 2-Propenoic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,11-heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl ester | Фтортеломерные акрилаты и метакрилаты |
| 93776-12-6 | « | 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-N,N- dimethyl-3-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12, 12,13,13,14,14,15,15,15-pentacosafluoro-2- hydroxypentadecyl) amino]-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93776-13-7 | « | 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-3-[(4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,13,13,13- heneicosafluoro-2-hydroxytridecyl)amino] -N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93776-15-9 | « | 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-N,N- dimethyl-3-[[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12, 12,13,13,14,15,15,15-tetracosafluoro-2- hydroxy-14- (trifluoromethyl)pentadecyl]amino]- , inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94159-83-8 | « | 2-Tridecanol, 1-[[3- (dimethylamino)propyl]amino]- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13- eicosafluoro-12-(trifluoromethyl)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94159-79-2 | « | 2-Pentadecanol, 1-[[3- (dimethylamino)propyl]amino]- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,15,15,15-pentacosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94159-80-5 | « | 2-Tridecanol, 1-[[3- (dimethylamino)propyl]amino]- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 3-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94159-82-7 | « | 2-Pentadecanol, 1-[[3- (dimethylamino)propyl]amino]- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,15,15,15-tetracosafluoro-14-(trifluoromethyl)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 99955-83-6 | 8:2 FTS | 8:2 Fluorotelomer stearate monoester | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
|  |  | Octadecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl ester | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 302911-86-0 | отсутствует | 8:2 Fluorotelomer citrate triester | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
|  |  | Pentanedioic acid, 3-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-2- oxoethyl]-3-hydroxy-, 1,5-bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) ester | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 3102-79-2 | « | Perfluorooctylethyldichloromethyl silane | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 74612-30-9 | « | Perfluorooctylethyldimethylchlorosilane | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 101947-16-4 | « | Perfluorooctylethyltriethoxysilane | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 146090-84-8 | « | Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 78560-44-8 | « | Perfluorooctylethyltrichlorosilane | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 83048-65-1 | « | Perfluorooctylethyltrimethoxysilane | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 123445-18-1 | « | Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-heneicosafluorododecyl)trimethoxy- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 246234-80-0 | « | Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)tris(1-methylethoxy)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1189587-64-1 | « | Silane, tetrakis[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]ethyl]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 68187-42-8 | « | Propanamide, 3-[(γ-ω-perfluoro-C4–10-alkyl)thio] derivatives | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 70969-47-0 | « | Thiols, C8-20, γ-ω-perfluoro, telomers with acrylamide | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 95370-51-7 | « | Carbamic acid, [2-(sulphothio)ethyl]-, C-(γ-ω- perfluoro-C6–9-alkyl) esters, monosodium salts | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 148240-85-1 | « | 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ-ω-perfluoro-C4–10- alkyl)thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 148240-87-3 | « | 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ-ω-perfluoro-C6–12- alkyl)thio]methyl] derivatives, phosphates, ammonium salts | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 148240-89-5 | « | 1,3-Propanediol, 2,2-bis[[(γ-ω-perfluoro-C10-20- alkyl)thio]methyl] derivs., phosphates, ammonium salts | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 183146-60-3 | « | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[2- hydroxy-3-[( γ-ω-perfluoro-C8-20- alkyl)thio]propyl] ethers | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 71608-61-2 | « | Pentanoic acid, 4,4-bis[(γ-ω-perfluoro-C8-20- alkyl)thio]derivs., compds. with diethanolamine | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94200-45-0 | « | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate), ammonium salt (1:2) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93776-00-2 | « | 2-Pentadecanol, 1,1'-[oxybis[(1-methyl-2,1- ethanediyl)oxy]]bis[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15- pentacosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 77117-48-7 | F8H2 | Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1835250-28-6 | F8H3 | Undecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 182130-12-7 | F8H4 | Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1835250-47-9 | F8H5 | Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 182130-14-9 | F8H6 | Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 182130-15-0 | F8H7 | Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 6145-05-7 | F8H8 | Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 931415-52-0 | F8H9 | Heptadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 138472-76-1 | F8H10 | Octadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 117146-18-6 | F8H16 | Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 133310-73-3 | F8H18 | Hexacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 137338-39-7 | F8H20 | Octacosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 137338-40-0 | F8H22 | Triacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 137338-41-1 | F8H24 | Dotriacontane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 154478-87-2 | F10H2 | Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1835251-22-3 | F10H3 | Tridecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1244062-17-6 | F10H4 | Tetradecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 250738-42-2 | F10H5 | Pentadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 116177-54-9 | F10H6 | Hexadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 200817-54-5 | F10H7 | Heptadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93454-70-7 | F10H8 | Octadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 125635-85-0 | F10H9 | Nonadecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 90499-29-9 | F10H10 | Eicosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93454-71-8 | F10H12 | Docosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 133299-41-9 | отсутствует | Eicosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20 ,20-tetratriacontafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 100550-08-1 | « | Tetracosane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,17, 17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24, 24,24-tetratriacontafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1244062-16-5 | « | 9-Tetracosene, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 31200-97-2 | « | 1-Undecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11- hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 423-56-3 | 8:1 FTOH | 1-Nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 307-37-9 | 9:1 FTOH | 1-Decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-nonadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 307-46-0 | 10:1 FTOH | 1-Undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,11-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 135984-68-8 | 8:2 FTAL | Decanal, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 864551-38-2 | 10:2 FTAL | Dodecanal, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 864551-40-6 | 10:2 FTUAL | 2-Dodecenal, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-eicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 63967-40-8 | PFNAL | Nonanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 335-73-9 | PFDAL | Decanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- nonadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 63967-42-0 | PFUnDAL | Undecanal, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 56900-98-2 | отсутствует | Ethanol, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]ethoxy]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-13-4 | « | Propanol, [2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-12-3 | « | Ethanol, 2-[2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]methylethoxy] methylethoxy]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 55427-54-8 | « | 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88271-22-1 | « | 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22- heptadecafluorodimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-14-5 | « | 3,6,9,12-Tetraoxadocosan-1-ol, 15,15,16,16,17, 17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22- heptadecafluorotetramethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-15-6 | « | 3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18,19, 19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25- heptadecafluoropentamethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88247-39-6 | « | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-11-2 | « | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28- heptadecafluoropentamethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-16-7 | « | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaoctacosan-1-ol, 21,21,22, 22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,28- heptadecafluoro hexamethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-10-1 | « | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxahentriacontan-1-ol, 24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,30, 30,31,31,31-heptadecafluoropentamethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88247-40-9 | « | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34 ,34-heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-17-8 | « | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxatetratriacontan-1-ol, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34 ,34-heptadecafluorooctamethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 88243-09-8 | « | 3,6,9,12,15-Pentaoxapentacosan-1-ol, 18,18, 19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,25- heptadecafluoropentamethyl-, acetate | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 121500-31-0 | « | 1,2-Propanediol, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 67549-47-7 | « | 11,14,17,20,23,26,29,32-Octaoxaoctatetracontan- 33-one, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 67535-33-5 | « | Tridecanoic acid, 27,27,28,28,29,29,30,30,31,31, 32,32,33,33,34,34,34-heptadecafluoro-3,6,9,12, 15,18,21,24-octaoxatetra triacont-1-yl ester | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 38565-53-6 | « | Oxirane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9- heptadecafluorononyl)- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 114482-33-6 | « | Oxirane, 2-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)oxy]methyl]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 99679-40-0 | « | 1-Decanaminium, N,N-diethyl-3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-2- hydroxy-N-methyl-, iodide (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93776-18-2 | « | 1-Undecanaminium, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,11-heptadecafluoro-2-hydroxy-N,N-bis(2- hydroxyethyl)-N-methyl-, iodide (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94817-79-5 | « | 2-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,11-nonadecafluoro-1-[(1-methylpropyl) amino]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 94817-80-8 | « | 2-Dodecanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-nonadecafluoro-1-[(1-methylpropyl) amino]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 121912-26-3 | « | 1-Propanaminium, 3-[[4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy]-1,4- dioxo-2-buten-1-yl]amino]-N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 25935-14-2 | « | Pyridinium, 1-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl)-, iodide (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 100155-23-5 | « | Ethanaminium, N-ethyl-2-[[[[3-[[[[3-[[[[3- [[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeca fluorodecyl)oxy]carbonyl]amino]methylphenyl] amino]carbonyl]amino]methylphenyl]amino]carb onyl]amino]methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]- N,N-dimethyl-, ethyl sulfate | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| - | « | 1-Decanamine, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluoro-N,N-dimethyl-, N-oxide | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| - | « | 1-Dodecanamine, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,11,11,11-nonadecafluoro-N,N-dimethyl-, N- oxide | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 100107-48-0 | « | Ethanaminium, N-ethyl-2-[[[[3-[[[3-[[[3- [[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeca fluorodecyl)oxy]carbonyl]amino]methylphenyl] carbonimidoyl]amino]methylphenyl]carbonimido yl]amino]methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]- N,N-dimethyl-, ethyl sulfate | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 2089109-26-0 | « | 1-Decanaminium, N-(carboxymethyl)-3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-N,N- dimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 2089109-27-1 | « | 1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)- 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluoro-N,N-dimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 145441-32-3 | « | 1-Decanaminium, N-(carboxymethyl)-3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 171184-16-0 | « | 1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- nonadecafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 171184-17-1 | « | 1-Tetradecanaminium, N-(carboxymethyl)- 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,1 4,14,14-tricosafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 171184-04-6 | « | 1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)- 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- eicosafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 2089109-30-6 | « | 1-Dodecanaminium, N-(carboxymethyl)-5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadeca fluoro-N,N-dimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 80234-03-3 | « | 1-Undecanaminium, 2-(acetyloxy)-N-(carboxy methyl)-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heptadecafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 80244-66-2 | « | 1-Tridecanaminium, 2-(acetyloxy)-N-(carboxy methyl)-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,13,13,13-heneicosafluoro-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34143-74-3 | « | 1-Decanethiol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 76830-13-2 | « | 2-Propenamide, telomer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanethiol | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 121913-10-8 | « | 2-Propenamide, telomer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-1- dodecanethiol | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 39108-34-4 | 8:2 FTSA | 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 120226-60-0 | 10:2 FTSA | 1-Dodecanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 438237-73-1 | 8:2 FTSA-K | 1-Decanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-heptadecafluoro-, potassium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 63225-57-0 | отсутствует | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- hepta decafluoro-, 1-(hydrogen sulfate), ammonium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 63225-58-1 | « | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 1-(hydrogen sulfate), ammonium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 54950-06-0 | « | Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1,4- bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl) ester, sodium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 441765-12-4 | « | Acetic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 54207-62-4 | « | Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 481050-04-8 | « | Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 441765-14-6 | « | Ethanesulfonic acid, 2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-, lithium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 160819-47-6 | « | 2-Propanol, 1,3-bis[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 160819-50-1 | « | 2-Propanol, 1-[(2-dodecylhexadecyl)oxy]-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 160819-49-8 | « | 2-Propanol, 1-[(2-decyltetradecyl)oxy]-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 121912-28-5 | « | 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxa-27-thiaheptatria contan-25-ol, 30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35, 35,36,36,37,37,37-heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 727351-53-3 | 8:2 FTSHA | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513864-17-9 | 10:2 FTSHA | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12, 12-heneicosafluorododecyl)sulfinyl]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 71940-07-3 | отсутствует | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]-, chloride (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| – | « | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12, 12-heneicosafluorododecyl)thio]-, chloride (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 71625-52-0 | « | Ethanaminium, 2-[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]ethoxy]- N,N,N-trimethyl-, iodide (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513863-91-6 | « | Acetamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513863-92-7 | « | Acetamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-2- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,12-heneicosafluorododecyl) thio]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 704870-51-9 | « | 1-Propanaminium, 3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] amino]-N,N,N-trimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513864-01-1 | « | 1-Propanaminium, 3-[[2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorodo decyl)thio]acetyl]amino]-N,N,N-trimethyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 67333-62-4 | « | 1-Propanaminium, N-ethyl-3-[[3-[(3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) thio]-2-methyl-1-oxopropyl]amino]-N,N- dimethyl-, ethyl sulfate (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513863-96-1 | 8:2 FTSAB | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[2- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)thio]acetyl] amino]-N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513863-97-2 | 10:2 FTSAB | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3-[[2- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,12-heneicosafluorododecyl) thio]acetyl] amino]-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1383438-89-8 | отсутствует | Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl] amino]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl) thio]-4-oxo- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1383438-90-1 | « | Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino)propyl] amino]-2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-heneicosa fluorododecyl)thio]-4- oxo- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 93128-66-6 | « | Glycine, N-[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluorodecyl)thio]-2-hydroxypropyl]- N-methyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 755698-73-8 | 8:2 FTSAS | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- 1-oxopropyl]amino]-2-methyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 690947-60-5 | 10:2 FTSAS | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)thio]-1-oxopropyl] amino]-2-methyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 62880-96-0 | отсутствует | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]- 1-oxopropyl]amino]-2-methyl-, sodium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 62880-98-2 | « | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)thio]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl-, sodium salt (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513864-19-1 | « | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3- [(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)sulfinyl]- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513864-12-4 | « | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) sulfinyl]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 1513864-11-3 | « | 1-Propanesulfonic acid, 2-[[3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro dodecyl)sulfinyl]-1-oxopropyl]amino]-2-methyl- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 80475-33-8 | « | 1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxido amino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,10-heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34455-23-7 | « | 1-Decanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino) propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34455-24-8 | « | 1-Dodecanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino) propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-heneicosafluoro- | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 438237-77-5 | « | 1-Propanaminium, 3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfonyl] amino]-N,N,N-trimethyl-, 4-methylbenzene sulfonate (1:1) | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34455-21-5 | 8:2 FTAB | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3- [[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)sulfonyl]amino]-N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34455-35-1 | 10:2 FTAB | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-3- [[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,1 2-heneicosafluorododecyl)sulfonyl]amino]-N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34695-29-9 | отсутствует | Ethanaminium, N-(2-carboxyethyl)-2-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 34695-31-3 | « | Ethanaminium, N-(2-carboxyethyl)-2-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluorododecyl) sulfonyl]amino]-N,N- dimethyl-, inner salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 441765-18-0 | « | Glycine, N-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)sulfonyl]-N-propyl-, lithium salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 98900-53-9 | « | β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-N-[6-[[(3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro decyl)sulfonyl]amino]hexyl]-, dipotassium salt | Другие неполимеры на основе фтортеломеров |
| 115592-83-1 | « | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-propenoate, hexadecyl 2- propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-propenamide, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14- pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2- propenoate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 129783-45-5 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate and γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl acrylate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 144031-01-6 | « | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymers with Bu (1-oxo-2-propenyl)carbamate and γ-ω- perfluoro-C8-14-alkyl acrylate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 116984-14-6 | « | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-propenoate, alpha-(2- methyl-1-oxo-2-propenyl)-omega-[(2-methyl-1- oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluorohexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2- propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18 ,18-tritriacontafluorooctadecyl 2-propenoate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 65104-45-2 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12- heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14- pentacosafluorotetradecyl 2-methyl-2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2- methyl-2-propenoate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 53515-73-4 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, polymer with 2-propenoic acid | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 93480-00-3 | « | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-[2- [2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl) amino]ethyl]-ɷ-hydroxy | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 934505-67-6 | « | 2-Propenoic acid, polymer with 2- ethenylnaphthalene and 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl 2-propenoate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 142636-88-2 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11, 11,12,12,12-heneicosafluorododecyl 2- propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,1 3,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2- propenoate | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 74049-08-4 | PFOEA | Poly[2-(perfluorooctyl)ethyl acrylate] | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
|  |  | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl ester, homopolymer | Фторированные полимеры с боковой цепью на основе фтортеломеров |
| 90622-99-4 | отсутствует | Amides, C7-19, α-ω-perfluoro-N,N- bis(hydroxyethyl) | Другие вещества |
| 71356-38-2 | « | Piperazinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2- hydroxyethyl)-4- (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- nonadecafluoro-1-oxodecyl)-, inner salt | Другие вещества |
| 85681-64-7 | « | 2-Propenoic acid, perfluoro-C8-16-alkyl esters | Другие вещества |
| 125328-29-2 | « | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C10-16-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethylmethacrylate, Me methacrylate and perfluoro-C8-14-alkyl acrylate | Другие вещества |
| 325459-92-5 | « | Phosphine, tris[4- (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10- heptadecafluorodecyl)phenyl]- | Другие вещества |
| 326475-46-1 | « | Palladium, dichlorobis[tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl] phosphine-κP]- | Другие вещества |
| 39186-68-0 | « | 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-N,N- bis(2-hydroxyethyl)-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-, inner salt | Другие вещества |
| 41358-63-8 | « | Octanamide, N-[3-[bis(2- hydroxyethyl)amino]propyl]- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- | Другие вещества |
| 24216-05-5 | « | Benzenesulfonyl chloride, 3,4- bis[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- 1-oxooctyl)amino]- | Другие вещества |
| 53517-98-9 | « | 1-Propanaminium,N,N,N-trimethyl-3- [(2,2,3,3,4, 4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1) | Другие вещества |
| 335-90-0 | « | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2,2,3,3,4, 4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, iodide (1:1) | Другие вещества |
| 85938-56-3 | « | Octanamide, N-(3-aminopropyl)- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- | Другие вещества |
| 89685-61-0 | « | 1-Propanesulfonic acid,3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-,sodium salt (1:1) | Другие вещества |
| 84029-60-7 | « | Nonene, heptadecafluoro-1- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluorooctyl)oxy]- | Другие вещества |
| 138473-79-7 | « | Glycine, N-ethyl-N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)-, ammonium salt | Другие вещества |
| 89932-71-8 | « | Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-N-(14-hydroxy-3,6,9,12- tetraoxatetradec-1-yl)- | Другие вещества |
| 178766-44-4 | « | Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2,2,3,3,4,4, 5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-, chloride (1:1) | Другие вещества |
| 376-23-8 | « | Octanamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- | Другие вещества |
| 91707-61-8 | « | 1-Pentanaminium, N,N,N-trimethyl-5- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-, iodide (1:1) | Другие вещества |
| 30295-53-5 | « | Octanamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- | Другие вещества |
| 308-01-0 | « | Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, chloride (1:1) | Другие вещества |
| 331755-02-3 | « | Pyridinium, 1-[2-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]ethyl]-, bromide (1:1) | Другие вещества |
| 103555-98-2 | « | Piperazinium, 1-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-4- (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)-, chloride (1:1) | Другие вещества |
| 90179-39-8 | « | 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N- dimethyl-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, inner salt | Другие вещества |
| 5158-52-1 | « | 1-Propanaminium, N-(2-carboxyethyl)-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-N,N-dimethyl-, inner salt | Другие вещества |
| 57670-46-9 | « | Ethanesulfonic acid, 2-[ethyl(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, potassium salt (1:1) | Другие вещества |
| 98900-76-6 | « | 1-Propanesulfonic acid, 3-[(3-aminopropyl) (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]-2-hydroxy-, sodium salt (1:1) | Другие вещества |
| 98900-75-5 | « | Benzenesulfonic acid, 4-[[[3-(methylamino) propyl](2,2,3,3,4,4 ,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]methyl]-, sodium salt (1:1) | Другие вещества |
| 98046-76-5 | « | Octanamide, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- pentadecafluoro-N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | Другие вещества |
| 154380-30-0 | « | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[dimethoxy[3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]propyl]silyl]-ω-[[dimethoxy[3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1- oxooctyl)amino]propyl]silyl]oxy]- | Другие вещества |

Перфторгексансульфоновая кислота (ПФГСК), ее соли и родственные соединения

Под термином «Перфторгексансульфоновая кислота (ПФГСК), ее соли и родственные соединения» подразумеваются следующие соединения:

–  перфторгексансульфоновая кислота (номер CAS 355-46-4), включая разветвленные изомеры;

– ее соли;

– любое вещество, которое содержит химическую группу C6F13SO2 в качестве одного из своих структурных элементов и которое потенциально разлагается до ПФГСК.

Таблица А.3 – Перечень соединений, подпадающих под термин «Перфторгексансульфоновая кислота (ПФГСК), ее соли и родственные ПФГСК соединения»

| Номер CAS | Наименование |
| --- | --- |
| 111393-39-6 | 1-Hexanesulfonyl bromide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 1270179-82-2 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N,N-dimethyl- |
| 1270179-93-5 | 1-Hexanesulfonamide, N,N-diethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 127133-66-8 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate |
| 129813-71-4 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-(2-oxiranylmethyl) |
| 141607-32-1 | β-Alanine, N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 1427176-17-7 | 1-Hexanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N- methyl- |
| 1427176-20-2 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N,N-bis(2- methoxyethyl)- |
| 147029-28-5 | Benzenamine, 4-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 148240-80-6 | Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl esters |
| 148684-79-1 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol |
| 149652-30-2 | Benzene, 1-fluoro-4-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 160305-97-5 | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(3-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-, perfluoro-C6-8-alkanesulfonates (esters), monopotassium salts |
| 160336-17-4 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate |
| 160901-25-7 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol and polymethylenepolyphenylene isocyanate |
| 160901-26-8 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 2-ethyl-1-hexanol, Me Et ketone oxime and polymethylenepolyphenylene isocyanate |
| 161074-58-4 | Fatty acids, C18-unsatd., trimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl esters |
| 1645842-67-6 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(3-chloro-2-hydroxypropyl)-N- methyl |
| 1645850-46-9 | Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene and N-butyl-1-butanamine |
| 1645852-09-0 | Sulfonamides, C7-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene |
| 1645852-10-3 | Siloxanes and Silicones, di-Me, Bu group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen- 1-yl)oxy]propyl group-terminated, telomers with acrylic acid, di-Me, Me 3- mercaptopropyl siloxanes, Me acrylate, Me methacrylate and 2- [methyl[(perfluoro-c4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2,2'-(1,2- diazenediyl)bis[2-methylpropanenitrile]-initiated |
| 1648534-82-0 | 2-Propenoic acid, polymers with lauryl acrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4- 8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate |
| 1648539-69-8 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(methylamino)ethyl]-ω-hydroxy-, N- [(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] derivs., C12-16-alkyl ethers |
| 1648540-20-8 | 2-Propenoic acid, 2-(methylamino)ethyl ester, N-[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl] derivs., polymers with propene |
| 171561-95-8 | Benzene, 1-nitro-4-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 178094-71-8 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, potassium salt (1:1) |
| 178535-22-3 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), polymers with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked |
| 179005-06-2 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl], potassium salts |
| 179005-07-3 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl] |
| 1893-52-3 | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester |
| 192662-29-6 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[3-(dimethylamino)propyl], reaction products with acrylic acid |
| 222716-67-8 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with poly(Bu acrylate) and polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether |
| 254889-10-6 | Pyridinium, 1-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-, inner salt |
| 30295-56-8 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 306973-47-7 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with 12-hydroxyoctadecanoic acid and 2,4-TDI, ammonium salts |
| 306974-19-6 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-methyl-N-[(3-octadecyl-2-oxo-5- oxazolidinyl)methyl] |
| 306974-28-7 | Siloxanes and Silicones, di-Me, mono[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1- yl)oxy]propyl group]-terminated, polymers with 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and stearyl methacrylate |
| 306974-45-8 | Sulfonic acids, C6-8-alkane, perfluoro, compds. with polyethylene- polypropylene glycol bis(2-aminopropyl) ether |
| 306974-63-0 | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl esters |
| 306975-62-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with 2- [methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride |
| 306975-84-8 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6- diisocyanatohexane, N-(hydroxyethyl)-N-methylperfluoro-C4-8- alkanesulfonamides-blocked |
| 306975-85-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymers with N- (hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8- alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate, stearyl methacrylate and vinylidene chloride |
| 306976-25-0 | 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[(2-methyl-1-oxo-propen-1- yl)oxy]ethyl]-, bromide (1:1), polymers with Bu acrylate, Bu methacrylate and 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate |
| 306976-55-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2,4- diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic acid, N-ethyl-N-(hydroxyethyl)perfluoro-C4-8- alkanesulfonamides-blocked |
| 306977-10-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, telomer with 2- [ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl methacrylate and 1- octanethiol, N-oxides |
| 306977-58-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymers with acrylic acid, 2-[methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and propylene glycol monoacrylate, hydrolyzed, compds. with 2,2'- (methylimino)bis[ethanol] |
| 306978-04-1 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymers with acrylamide, 2- [methyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate and vinylidene chloride |
| 306978-65-4 | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, N-(hydroxyethyl)-N- methylperfluoro-C4-8-alkanesulfonamides- and stearyl alc.-blocked |
| 306979-40-8 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(methylamino)ethyl]-ω-[(1,1,3,3- tetramethylbutyl)phenoxy]-, N-[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl] derivs. |
| 306980-27-8 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N,N'-[1,6-hexanediylbis[(2-oxo-3,5- oxazolidinediyl)methylene]]bis[N-methyl- |
| 34455-03-3 | 1-Hexanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)- |
| 355-46-4 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 3871-99-6 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, potassium salt (1:1) |
| 38850-52-1 | 1-Propanaminium, 3-[(carboxymethyl)[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-N,N,N-trimethyl-, inner salt |
| 38850-58-7 | 1-Propanaminium, N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-3-[(3-sulfopropyl)[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-, inner salt |
| 38850-60-1 | 1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino)propyl][(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]- |
| 41997-13-1 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 423-50-7 | 1-Hexanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 504396-13-8 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(perfluoro-C4-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymers with polyethylene glycol acrylate Me ether |
| 50598-28-2 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 507225-08-3 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, reaction products with Me Et ketone oxime, 2-mercaptoethanol, 2- [methyl[(perfluoro-C3-8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, polymethylenepolyphenylene isocyanate and polypropylene glycol |
| 52166-82-2 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-, chloride (1:1) |
| 55120-77-9 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) |
| 55591-23-6 | 1-Hexanesulfonyl chloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 56372-23-7 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- |
| 67584-48-9 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-2-propen-1- yl- |
| 67584-53-6 | Glycine, N-ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, potassium salt (1:1) |
| 67584-57-0 | 2-Propenoic acid, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester |
| 67584-61-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester |
| 67906-70-1 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester |
| 67906-71-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with octadecyl 2- propenoate and 2-propenoic acid |
| 67939-61-1 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl ester |
| 67939-92-8 | 1-Hexanesulfonamide, N,N'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 67969-65-7 | 1-Hexanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-[2- (phosphonooxy)ethyl]- |
| 680187-85-3 | Hexane, 1-(ethenylsulfinyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 680187-86-4 | Hexane, 1-(ethenylsulfonyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- |
| 68081-83-4 | Carbamic acid, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-[ethyl[(perfluoro-C4- 8-alkyl)sulfonyl]amino]ethyl] ester |
| 68227-87-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- methyloxirane polymer with oxirane di-2-propenoate, 2-methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate and 1-octanethiol |
| 68227-94-1 | 2-Propenoic acid, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen- 1-yl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2- propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) |
| 68227-96-3 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4- butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen- 1-yl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol |
| 68227-98-5 | 2-Propenoic acid, 4-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl ester |
| 68228-00-2 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 4- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyl 2-propenoate, 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butyl 2- propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4- butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen- 1-yl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2- methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate, 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2- propenoate and 4-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2-propenoate |
| 68239-74-7 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(4- hydroxybutyl)-N-methyl- |
| 68259-08-5 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, ammonium salt (1:1) |
| 68259-15-4 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-methyl- |
| 68259-38-1 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- |
| 68298-09-9 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N- (phenylmethyl)- |
| 68298-74-8 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[2- [ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl ester (9CI) |
| 68298-78-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl ester, telomer with butyl 2- propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5- [[[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5- [[[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5- [[[2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol |
| 68299-21-8 | Benzenesulfonic acid, [[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]methyl]-, sodium salt (1:1) |
| 68299-39-8 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2- propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2- propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 4-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol |
| 68329-56-6 | 2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and octadecyl 2- propenoate |
| 68391-09-3 | Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro, potassium salts |
| 68555-70-4 | Glycine, N-ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, sodium salt (1:1) |
| 68555-75-9 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-N-methyl- |
| 68555-90-8 | Polymer based on 67584-55-8 |
| 68555-91-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate |
| 68555-92-0 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate |
| 68568-77-4 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-chloro-1,3- butadiene, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate and 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate |
| 68586-13-0 | 2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2- propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate (9CI) |
| 68586-14-1 | 2-Propenoic acid, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, telomer with 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen- 1-yl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol |
| 68608-13-9 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with TDI |
| 68608-14-0 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-ethyl-N-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] |
| 68649-26-3 | 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, reaction products with N-ethyl- 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, N- ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1- heptanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2- hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate and stearyl alc. |
| 68797-76-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate |
| 68815-72-5 | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, potassium salt (1:1) |
| 68867-60-7 | 2-Propenoic acid, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2- propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) |
| 68867-62-9 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1- octanethiol and α-(1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) |
| 68877-32-7 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2- propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2- [ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-1,3-butadiene |
| 68891-98-5 | Chromium, diaquatetrachloro[μ-[N-ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-κO:κO']]-μ-hydroxybis(2-propanol)di- |
| 68909-15-9 | 2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymers with branched octyl acrylate, 2- [[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2- [methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, polyethylene glycol acrylate Me ether and stearyl acrylate |
| 68957-32-4 | Glycine, N-ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 68957-53-9 | Glycine, N-ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, ethyl ester |
| 68957-58-4 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-, iodide (1:1) |
| 68957-61-9 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluoro-, hydrochloride (1:1) |
| 70225-16-0 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) |
| 70248-52-1 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-, sulfate (2:1) |
| 70776-36-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1- dichloroethene, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, N- (hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate and 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate |
| 70900-36-6 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]a mino]carbonyl]oxy]propyl ester (9CI) |
| 70900-40-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[4-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]butoxy]carbonyl]amino]-2- methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]propyl ester, telomer with butyl 2- propenoate, 2-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[[[[2- methyl-5-[[[4-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]carbo nyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino ]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]car bonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[2-methyl-5-[[[4- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]butoxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]ca rbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4- nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol |
| 71487-20-2 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2- [[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2- [methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2- propenoate, 2-[methyl[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5- undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid |
| 73772-32-4 | 1-Propanesulfonic acid, 3-[[3- (dimethylamino)propyl][(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, sodium salt (1:1) |
| 73772-33-5 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluoro-, acetate (1:1) |
| 73772-34-6 | 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluoro-N-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl]- |
| 76848-59-4 | Benzene, 1-chloro-4-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 76848-68-5 | 1H-Benzimidazolium, 1,3-diethyl-2-methyl-5-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, 4-methylbenzenesulfonate (1:1) |
| 80621-17-6 | 1-Propanesulfonic acid, 3-[methyl[3-[[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]propyl]amino]-, sodium salt (1:1) |
| 81190-38-7 | 1-Propanaminium, N-(2-hydroxyethyl)-3-[(2-hydroxy-3-sulfopropyl)[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-N,N-dimethyl-, hydroxide, sodium salt (1:1:1) |
| 82382-12-5 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1) |
| 85665-64-1 | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-propyl- |
| 85665-66-3 | Glycine, N-propyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]-, potassium salt (1:1) |
| 86525-30-6 | 1-Hexanesulfinic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt (2:1) |
| 86525-43-1 | Thiophene, 2-[2-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethenyl]- |
| 86525-48-6 | Furan, 2-[2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethenyl]- |
| 86525-51-1 | Benzene, 1-methyl-4-[2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethenyl]- |
| 86525-52-2 | Benzene, 1-methoxy-4-[2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethenyl]- |
| 89863-48-9 | Thiophene, 2-[1-(phenylthio)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-49-0 | Furan, 2-[1-(phenylthio)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-50-3 | Benzene, 1-methyl-4-[1-(phenylthio)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-55-8 | Thiophene, 2-[1-(nitromethyl)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-56-9 | Furan, 2-[1-(nitromethyl)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-63-8 | 2,4-Pentanedione, 3-[1-(2-thienyl)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 89863-64-9 | 2,4-Pentanedione, 3-[1-(2-furanyl)-2-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]ethyl]- |
| 91081-99-1 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-(hydroxyethyl)-N-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters) |
| 93416-31-0 | Isoxazolidine, 4-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-5-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- tridecafluorohexyl)sulfonyl]- |
| 93572-72-6 | Sulfonic acids, C6-12-alkane, perfluoro |
| 944578-05-6 | Sulfonamides, C4-8-alkane, perfluoro, N-[4,7-dimethyl-4-[[(1- methylpropylidene)amino]oxy]-3,5-dioxa-6-aza-4-silanon-6-en-1-yl]-N-ethyl |

Приложение В

(справочное)

Сферы применения перфторированных и полифторированных соединений, включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях

Таблица B.1 – Виды применения перфторированных и полифторированных соединений, относящихся к стойким органическим загрязнителям

| Виды/сферы применения | Наименование ПФАС СОЗ | Содержание в продуктах |
| --- | --- | --- |
| Производство пленкообразующих пенообразователей | ПФОС, тетраэтиламмониевая соль ПФОС, N–алкилперфтороктансульфонамид или перфтороктансульфомид N- алкилперфтороктансульфонамидоэтанол ПФОК, калийная соль ПФОК, аммониевая соль ПФОК, фтортеломерный спирт 8:2, ПФГСК | 0,3-6% |
| Производство фторполимеров, фторэластомеров | ПФОК, аммониевая соль ПФОК, натриевая соль ПФОК, литиевая соль ПФОК, калийная соль ПФОК, серебряная соль ПФОК, перфтороктилиодид, этилперфтороктаноат, метилперфтороктаноат, пентадекафтороктилфторид, поли(окси-1,2-этанедиил), α-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-гептадекафтор-2-гидроксиундецил)-ω-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-гептадекафтор-2-гидроксиундецил)окси]-, 2-пропеновая кислота, C16-18-алкилэфиры, полимеры с 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-гептадекафтордецилакрилатом циклотетрасилоксан, 2-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-гептадекафторундецил)-2,4,6,8-тетраметил-, Si-[3-(оксиранилметокси)пропил] произв., трисилоксан, 3,3'-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-додекафтор-1,10-деканедиил)бис[3-[(диметилсилил)окси]-1,1,5,5-тетраметил-, продукты реакции с 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-гептадекафтор-1-ундецен | Нет данных |
| Нанесение покрытий на металл (гальванические процессы, хромирование, меднение, травление и др.), обработка металла | ПФОС, соли ПФОС: тетраэтиламмониевая соль ПФОС, тетраметиламмониевая соль ПФОС, калийная соль ПФОС, литиевая соль ПФОС, 2,2'-иминодиэтаноловая соль, ПФОА, перфтороктановый сульфонат триэтиламмония, перфтороктановый сульфонат диэтаноламмония, N–алкилперфтороктансульфонамид или перфтороктансульфомид (FOSA) N-метилперфтороктансульфонамид этанол (MeFOSE), перфтороктильная фосфоновая кислота, бис (гептадекафтороктил) фосфиновая кислота, натриевая соль, фтортеломерный спирт 8:2 ПФГСК | Для солей ПФОС 0,03% - 0,08% (твердые и декоративные металлопокрытия) |
| Обработка текстильных изделий и кожи (для производства непромокаемой, грязе- и маслозащитной одежды и обуви, навесов, мебельных обивок, палаток, сумок, зонтов и др.); производство ковров | ПФОС, калийная соль ПФОС, акрилатные, метакрилатные, адипинатные и уретановые полимеры N-этил перфтороктанового сульфамидэтанола; N–алкилперфтороктансульфонамид или перфтороктансульфомид N-метилперфтороктансульфонамид этанол, N-метилперфтороктилсульфонамид перфтороктильная фосфоновая кислота, бис (гептадекафтороктил) фосфиновая кислота, натриевая соль, ПФГСК, гребнеобразные фторированные полимеры, содержащие фрагмент (C7F15)C | Для акрилатных, метакрилатных, адипинатных и уретановых полимеров N-этил перфтороктанового сульфамидэтанола до 15% от веса волокна для ковровых покрытий, 2% - 3% от веса волокна для текстиля |
| Мембраны для медицинских изделий, фильтрации воды, производственных процессов и очистки стоков | ПФОК, аммониевая соль ПФОК, перфтороктилиодид | Нет данных |
| Обработка бумаги (для производства водоотталкивающей и пергаментной бумаги) | Моно-, ди- или трифосфатные эфиры N-этил перфтороктансульфонамидэтанола (EtFOSE) N-метил перфтороктансульфонамидэтанол акрилат (co)полимеры калийная соль ПФОК (в производстве мелованной бумаги) | 0,1% - 1,0% сухого веса бумаги |
| Моющие и чистящие средства, полироли (средства для чистки стекол; воск для автомобилей; осушители при мойке автомобилей; антикоррозийные добавки для антифризов; пенные составы для чистки труб; средства для пылеподавления, жидкости для посудомоечных машин; жидкие мастики, в том числе для натирания пола и др.) | Калия N-этил-N-[(гептадекафтороктил) сульфонил] глицинат, ПФГСК, ее соли и родственные соединения, фтортеломерный спирт 8:2, бис (гептадекафтороктил) фосфиновая кислота, натриевая соль | Для калия N-этил-N-[(гептадекафтороктил) сульфонил] глицината 0,005%- 0,01% |
| Лакокрасочные материалы (латексные краски, фторопластовые лаки) | Калийная соль ПФОС, аммониевая соль ПФОС, литиевая соль ПФОС, перфтороктановый сульфонат диэтаноламмония, перфтороктильная фосфоновая кислота бис (гептадекафтороктил) фосфиновая кислота, натриевая соль | 0,01% (по весу) |
| Производство антипригарной посуды | Политетрафторэтилен, фтортеломерный спирт 8:2 | Нет данных |
| Производство полупроводников, печатных плат | ПФОК, ПФОС, калийная соль ПФОС, перфтороктановый сульфонат диэтаноламмония, N–алкилперфтороктансульфонамид или перфтороктансульфомид ПФГСК | Нет данных |
| Фотографические покрытия, наносимые на пленки | Перфтороктановый сульфонат лития, ПФОС ПФОК, аммониевая соль ПФОК | Концентрация ПФОС в эмульсии - от 5-7% до 67-77%; в матрице покрытия на фотопленке 0,1-0,8 мкг/см2 |
| Фотографические, оптические, печатные материалы, чернила (чернила для фотопечати и лазерных копировальных аппаратов) | ПФОС, калийная соль ПФОС, аммониевая соль ПФОС, натриевая соль ПФОС, тетраэтиламмониевая соль ПФОС, N–алкилперфтороктансульфонамид или перфтороктансульфомид перфтороктильная фосфоновая кислота, Фтортеломерный спирт 8:2, ПФГСК | Нет данных |
| Производство видеоэндоскопов и других медицинских приборов | ПФОК, родственные ПФОК соединения, политетрафторэтилен | Нет данных |
| Инвазивные и имплантируемые медицинские устройства | ПФОК и гребнеобразные фторированные полимеры, содержащие фрагмент (C7F15)C | Нет данных |
| Гидравлические жидкости (авиация) | ПФОС, калийная соль ПФОС, сульфонат перфторэтилциклогексила | Для сульфонат перфторэтилциклогексила <0,05% |
| Смазочные масла | Политетрафторэтилен | Нет данных |

Приложение С

(справочное)

Коды ТН ВЭД ЕАЭС и наименования товаров, относящихся к перфторированным и 
полифторированным соединениям, включающих их или состоящих из них, включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях

Таблица C.1 – Коды ТН ВЭД ЕАЭС и наименования товаров, относящихся к ПФАС СОЗ, включающих их или состоящих из них

| Код | Наименование товара |
| --- | --- |
| 2904310000 | Перфтороктансульфоновая кислота |
| 2904320000 | Перфтороктансульфонат аммония |
| 2904330000 | Перфтороктансульфонат лития |
| 2904340000 | Перфтороктансульфонат калия |
| 2904350000 | Прочие соли перфтороктансульфоновой кислоты |
| 2904360000 | Перфтороктансульфонилфторид |
| 2922160000 | Диэтаноламмония перфтороктансульфонат |
| 2923300000 | Тетраэтиламмония перфтороктансульфонат |
| 2923400000 | Дидецилдиметиламмония перфтороктансульфонат |
| 3808590002 | Инсектициды, содержащие алдикарб (ISO) или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или перфтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
| 3808590004 | Фунгициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
| 3808590005 | Гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
| 3808590008 | Родентициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
| 3808590007 | Средства дезинфицирующие, содержащие алахлор (ISO) или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
| 3824870000 | Содержащие перфтороктансульфоновую кислоту, ее соли, перфтороктансульфонамиды или перфтороктансульфонилфторид |
| 3904610000 | Политетрафторэтилен |
| 3904698000 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в первичных формах прочие |

Библиография

| [1] | Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З |
| --- | --- |
| [2] | Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях с поправками, внесенными в 2019 году. Текст и приложения. URL: https:www.pops.int |
| [3] | Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением с поправками, внесенными в 2019 году. Текст и приложения. URL: https:www.basel.int |
| [4] | Initial indicative list of perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds. UNEP/POPS/POPRC.15/INF/9, 2019 (Первоначальный ориентировочный список перфторгексансульфоновой кислоты (ПФГСК), ее солей и родственных ПФГСК соединений. UNEP/POPS/POPRC.15/INF/9, 2019) |
| [5] | Updated indicative list of substances covered by the listing of perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds. UNEP/POPS/POPRC.17/INF/14/Rev.1, 2022 (Обновленный ориентировочный список веществ, включенных в список перфтороктановой кислоты (ПФОК), ее солей и родственных ПФОК соединений. UNEP/POPS/POPRC.17/INF/14/Rev.1, 2022) |
| [6] | Общие технические руководящие принципы экологически обоснованного регулирования отходов, состоящих из стойких органических загрязнителей, содержащих их или загрязненных ими. UNEP/CHW.16/6/Add.1, 2023 |
| [7] | Технические руководящие принципы по экологически обоснованному регулированию отходов, состоящих из перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС), ее солей и перфторактанового сульфонилфторида (ПФОСФ), перфтороктановой кислоты (ПФОК), ее солей и родственных ПФОК соединений, и перфторгексановой сульфоновой кислоты (ПФГСК), ее солей и родственных ПФГСК соединений, содержащих их или загрязненных ими. UNEP/CHW.16/6/Add.2, 2023 |
| [8] | Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по обращению с отходами производства Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22.10.2010 г. № 45 (в ред. постановлений Минприроды от 01.10.2012 № 44, от 28.02.2018 N 2, от 29.11.2019 г. № 42, от 24.11. 2020 г. № 27) |
| [9] | Санитарные нормы и правила. Требования к обращению с отходами производства и потребления Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 143 |
| [10] | ISO 23702-1:2023 | Leather. Per- and polyfluoroalkyl substances. Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography (ИСО 23702-1:2023 Кожа. Пер- и полифторалкильные вещества. Часть 1: Определение нелетучих соединений экстракционным методом с использованием жидкостной хроматографии) |
| [11] | Реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. URL: https://minpriroda.gov.by/ru/reestri/ |
| [12] | Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З |
| [13] | Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 № 356-З |

| Директор Государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси», д-р физ.-мат. наук |  | С.А. Лысенко |
| --- | --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Главный научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси, д-р геогр. наук |  | Т.И. Кухарчик |
| --- | --- | --- |
| Зав. лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси, д-р техн. наук |  | С.В. Какарека |
| Старший научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси, канд. геогр. наук |  | М.И. Козыренко |
| Научный сотрудник лаборатории трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Беларуси |  | А.В. Крылович |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника главного управления

регулирования обращения с отходами,

биологического и ландшафтного разнообразия

Минприроды, начальник управления регулирования

обращения с отходами Минприроды		 	                     		 М.А. Тарасов